Основные показатели качества подземных вод из скважин СПОК «Воскресенское»

|  | Показатели | Ед-ца измерения | ПДК Или норма СанПиН, ГН | с. Воскресенское, скважина № 1 | с. Воскресенское, скважина № 2 | д. Покровское | д. Крутово | д. Ступино |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во опред. | Содер-жание в воде | Соответст-вие СанПиН, ГН | Кол-во опред. | Содер-жание в воде | Соответст-вие СанПиН, ГН | Кол-во опред. | Содер-жание в воде | Соответст-вие СанПиН, ГН | Кол-во опред. | Содер-жание в воде | Соответствие СанПиН, ГН | Кол-во опред. | Содер-жание в воде | Соответствие СанПиН, ГН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Органолептические свойства |
| 1.1. | Запах | баллы | 2 | 5 | 0 – 1 | соотв. | 4 | 0 | соотв. | 3 | 0 | соотв. | 2 | 0 - 1 | соотв. | 3 | 0 | соотв. |
| 1.2. | Цветность | градусы | 20 | 4 | 1,5 – <5 | соотв. | 4 | 1,4 – 5,1 | соотв. | 4 | 1,5 - <10 | соотв. | 2 | <5 - 10 | соотв. | 2 | <5 – 5,1 | соотв. |
| 1.3. | Мутность | ЕМФ | 2,6 (3,5) | 5 | 0 – 4,35 | соотв. | 4 | 0,0 - <0,1 | соотв. | 3 | 0 - <0,1 | соотв. | 2 | 0 – 0,1 | соотв. | 3 | 0 – 0,3 | соотв. |
| 1.4. | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 6 - 9 | 3 | 7,2 – 8,2 | соотв. | 3 | 7,3 – 8,5 | соотв. | 2 | 7,0 – 8,2 | соотв. | 2 | 6,9 – 7,8 | соотв. | 2 | 7,0 – 7,9 | соотв. |
| Показатели солевого состава |
| 2.1. | Гидрокарбонаты | мг/дм3 | - | 1 | 207 | соотв. | 1 | 176,9 | соотв. | 1 | 170,8 | соотв. | 1 | 164,7 | соотв. | 1 | 158,6 | соотв. |
| 2.2. | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 3 | 23,86-30,0 | соотв. | 2 | 3,41 – 7,5 | соотв. | 3 | 5,64 – 30,0 | соотв. | 3 | 2,27 – 5,8 | соотв. | 3 | 5,7 – 8,0 | соотв. |
| 2.3. | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 3 | 12,0 – 157,0 | соотв. | 2 | 34,2 – 45,0 | соотв. | 3 | 13,17 – 42,6 | соотв. | 3 | 10 – 92,3 | соотв. | 3 | 12 – 41,3 | соотв. |
| 2.4. | Нитраты (по NO3) | мг/дм3 | 45 | 3 | 0,1 – 53,63 | 70% соотв. (1 проба не соотв.) | 3 | 2,32 – 17,65 | соотв. | 2 | <0,003–0,51 | соотв. | 3 | 1,22 – 8,82 | соотв. | 3 | 2,79 – 36,7 | соотв. |
| 2.5. | Кальций | мг/дм3 | - | 3 | 67 – 122,2 | соотв. | 3 | 54 – 82,16 | соотв. | 4 | 56 - 74 | соотв. | 4 | 41 – 82,16 | соотв. | 4 | 40,0 – 70,1 | соотв. |
| 2.6. | Магний | мг/дм3 | 50 | 3 | 16 – 38,61 | соотв. | 3 | 4,86 – 15,0 | соотв. | 4 | 12,0 – 38,91 | соотв. | 4 | 9,4 – 23,1 | соотв. | 4 | 6,1 – 12,0 | соотв. |
| 2.7. | Натрий | мг/дм3 | 200 | 2 | 2,8 – 4,7 | соотв. | 2 | 2,4 – 4,3 | соотв. | 2 | 4,4 – 5,0 | соотв. | 2 | 3,0 – 3,1 | соотв. | 2 | 3,7 – 4,5 | соотв. |
| 2.8. | Нитриты (по NO2) | мг/дм3 | 3,3 | 3 | 0 - <0,003 | соотв. | 1 | 0,06 | соотв. | 4 | 0 – 4,75 | соотв. | 3 | 0,0 – 0,003 | соотв. | 2 | 0,0 - <0,003 | соотв. |
| 2.9. | Калий | мг/дм3 | - | 2 | 0,57 – 1,1 | соотв. | 2 | 0,5 – 0,91 | соотв. | 2 | 1,0 – 1,1 | соотв. | 2 | <0,5 – 0,8 | соотв. | 2 | 0,54 – 0,74 | соотв. |
| 2.10. | Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | 0,02 | соотв. | 2 | <0,02 - 0,06 | соотв. | 2 | <0,02 – 0,07 | соотв. | 1 | <0,02 | соотв. | 1 | <0,02 | соотв. |
| 2.11. | Жесткость общ. | мг-экв./ дм3 | 7,0 | 3 | 4,7 – 8,0 | в 2 пробах превышение | 3 | 3,8 – 4,5 | соотв. | 3 | 3,8 – 6,8 | соотв. | 3 | 2,8 – 15,12 | соотв. | 3 | 2,8 – 4,1 | соотв. |
| 2.12. | Минерализация | мг/дм3 | 1000 | 3 | 260 – 504,8 | соотв. | 3 | 212 - 260 | соотв. | 3 | 210 – 316,8 | соотв. | 3 | 150 – 356,8 | соотв. | 3 | 155 – 246,8 | соотв. |
| Токсичные металлы |
| 3.1. | Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | 0,0066 | соотв. | 2 | 0,014-<0,04 | соотв. | 2 | 0,011-0,040 | соотв. | 1 | 0,0042 | соотв. | 1 | 0,027 | соотв. |
| 3.2. | Барий | мг/дм3 | 0,7 | 1 | 0,057 | соотв. | 2 | 0,048-0,064 | соотв. | 2 | 0,037-0,042 | соотв. | 1 | 0,081 | соотв. | 1 | 0,021 | соотв. |
| 3.3. | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | 0,000014 | соотв. | 2 | <0,000006-<0,0008 | соотв. | 2 | <0,0001- 0,00013 | соотв. | 1 | 0,000038 | соотв. | 1 | <0,000006 | соотв. |
| 3.4. | Молибден | мг/дм3 | 0,07 | 2 | 0,00038-0,016 | соотв. | 4 | 0,0003-0,02 | соотв. | 3 | 0,00047-0,016 | соотв. | 2 | 0,00053-0,015 | соотв. | 2 | 0,00024-0,017 | соотв. |
| 3.5. | Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | <0,001 | соотв. | 2 | <0,001-0,0015 | соотв. | 2 | <0,001 | соотв. | 1 | <0,001 | соотв. | 1 | <0,001 | соотв. |
| 3.6. | Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | - | - | - | 1 | <0,00001 | соотв. | 1 | <0,00001 | соотв. | 1 | <0,00001 | соотв. | 1 | <0,00001 | соотв. |
| 3.7. | Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 2 | 0 - 0,00021 | соотв. | 4 | 0 – 0,002 | соотв. | 3 | 0,0-<0,001 | соотв. | 2 | 0,0-0,0018 | соотв. | 2 | 0,0-0,00021 | соотв. |
| 3.8. | Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | 0,024 | соотв. | 3 | < 0,001–0,05 | соотв. | 2 | <0,001-0,054 | соотв. | 1 | 2,0 | соотв. | 1 | 0,0093 | соотв. |
| 3.9. | Железо | мг/дм3 | 0,3 | 4 | 0,036 – 0,8 | соотв. | 3 | 0,022 – 0,3 | соотв. | 4 | <0,1 - 6,0 | соотв. | 4 | 0,032-1,3 | соотв. | 4 | 0,062-0,28 | соотв. |
| 3.10. | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 2 | <0,0003-0,003 | соотв. | 3 | 0,0029 – 0,05 | соотв. | 3 | 0,0024-0,003 | соотв. | 2 | 0-0,0024 | соотв. | 2 | 0,00013-0,0023 | соотв. |
| 3.11. | Медь | мг/дм3 | 1,0 | 2 | <0,0008-0,26 | соотв. | 3 | <0,0008 – 0,32 | соотв. | 3 | <0,0008-0,19 | соотв. | 2 | 0,0067-0,04 | соотв. | 2 | <0,0008-0,19 | соотв. |
| 3.12. | Хром | мг/дм3 | 0,05 | 1 | <0,004 | соотв. | 2 | 0,0019 - <0,004 | соотв. | 2 | <0,001-0,004 | соотв. | 1 | <0,004 | соотв. | 1 | <0,004 | соотв. |
| 3.13. | Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | 0,0021 | соотв. | 3 | 0 – 0,002 | соотв. | 2 | <0,0009-<0,002 | соотв. | 1 | <0,0009 | соотв. | 2 | 0,0-<0,0009 | соотв. |

Окончание таблицы 4.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.14. | Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | 0,27 | соотв. | 2 | 0,15 – 0,25 | соотв. | 2 | 0,19-0,25 | соотв. | 1 | 0,14 | соотв. | 1 | 0,1 | соотв. |
| 3.15. | Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | <0,00002 | соотв. | 2 | <0,00002 - <0,0001 | соотв. | 2 | <0,00002-<0,0001 | соотв. | 1 | <0,00002 | соотв. | 1 | <0,00002 | соотв. |
| 3.16. | Кобальт | мг/дм3 |  | 1 | 0,00028 | соотв. | - | - | - | 1 | 0,071 | соотв. | 1 | 0,000038 | соотв. | 1 | 0,00006 | соотв. |
| Токсичные неметалличесские элементы |
| 4.1. | Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 2 | 0-<0,0002 | соотв. | 2 | 0 – 0,0014 | соотв. | 3 | 0-<0,005 | соотв. | 2 | 0,0-<0,0002 | соотв. | 2 | 0,0-<0,0002 | соотв. |
| 4.2. | Фтор | мг/дм3 | 1,5 | 1 | 0,42 | соотв. | 1 | 0,19 | соотв. | 2 | 0,25-0,43 | соотв. | 1 | 0,8 | соотв. | 1 | 0,37 | соотв. |
| 4.3. | Йод | мг/дм3 | 0,25 | - | - | - | 1 | <0,01 | соотв. | 1 | <0,01 | соотв. | 1 | 0 | соотв. | - | - | - |
| Органические вещества |
| 5.1. | Окисляемость перманганатная | мгО2/ дм3 | 5,0 | 3 | 2,24 – 3,6 | соотв. | 2 | 1,68 – 2,6 | соотв. | 3 | 1,92 – 4,4 | соотв. | 3 | 2,2 – 4,32 | соотв. | 3 | 0,4 – 5,44 | соотв. |
| 5.2. | Аммиак и аммоний-ион | мг/дм3 | 1,5 | 2 | 0,12 – 0,81 | соотв. | 1 | 0,77 | соотв. | 3 | 0,0 – 0,62 | соотв. | 2 | 0,04 – 0,5 | соотв. | 2 | 0,47 – 0,6 | соотв. |
| 5.3. | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | - | - | - | 1 | <0,005 | соотв. | 1 | 0,005 | соотв. | 1 | <0,005 | соотв. | 1 | <0,003 | соотв. |
| 5.4. | ГХЦГ (линдан) | мг/дм3 | 0,002 | - | - | - | 1 | <0,0001 | соотв. | 1 | <0,0001 | соотв. | 1 | <0,0001 | соотв. | 1 | <0,0001 | соотв. |
| 5.5. | ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм3 | 0,1 | - | - | - | 1 | <0,0003 | соотв. | 1 | <0,0003 | соотв. | 1 | <0,0003 | соотв. | 1 | <0,0003 | соотв. |
| 5.6. | 2,4-Д кислота | мг/дм3 | 0,01 | - | - | - | 1 | <0,002 | соотв. | 1 | <0,002 | соотв. | 1 | <0,002 | соотв. | 1 | <0,002 | соотв. |
| Показатели радиационной безопасности |
| 6.1. | Удельная суммарная альфа-активность | Бк/дм3 | 0,2 | - | - | - | 1 | <0,01 | соотв. | 1 | <0,01 | соотв. | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Удельная суммарная бета-активность | Бк/дм3 | 1,0 | - | - | - | 1 | <0,1 | соотв. | 1 | <0,1 | соотв. | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Радон-222 | Бк/дм3 | 60,0 | - | - | - | 1 | 4,21 | соотв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Микробиологические и паразитологические показатели |
| 7.1. | Общие колиформные бактерии | КОЕ в 100 см3 | отс. | 3 | 0 | соотв. | 3 | 0 | соотв. | 2 | 0 | соотв. | 2 | 0 | соотв. | - | - | - |
| 7.2. | Общее микробное число | КОЕ/см3 | 50 | 3 | 0 - 18 | соотв. | 3 | 0 | соотв. | 2 | 1 – 2 | соотв. | 1 | 1 | соотв. | - | - | - |
| 7.3. | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100 см3 | отс. | 2 | 0 | соотв. | 3 | 0 | соотв. | 2 | 0 | соотв. | 1 | 0 | соотв. | - | - | - |